# Сравнительное изучение состава мальтенов РОВ из карбонатных отложений верхнего девона и нефтей Волго-Уральского НГБ методами ЯМР 1Н и 13С

# М.Б. Смирнов1, Е.Н. Полудеткина2, Н.А. Ванюкова1

1ИНХС РАН, 2МГУ, Москва

В настоящее время сложился комплекс методов, используемых при сравнительном анализе состава мальтенов рассеянного органического вещества (РОВ) и нефтей [1]. Он включает хроматомасс-спектрометрию и колоночную хроматографию. Основные данные получают первым методом (распределение н-алканов, ряда изопренанов, стеранов, гопанов, Ме1-фенантренов, Ме1-дибензтиофены и некоторых других). Второй дает соотношение между фракциями (чаще – масел, бензольных и спирто-бензольных смол). По умолчанию предполагают, что основные компоненты нефтей и мальтенов одинаковы, различия – в их соотношениях. Однако это положение никогда не было доказано.

Методами ЯМР 1Н и 13С изучены представительная выборка из 161 образца нефтей 96-ти месторождений Волго-Уральского НГБ и 27-х образцов мальтенов, выделенных из отложений доманиковой свиты и саргаевского горизонта Тлянчи-Тамакской площади (Татария, рис. 1) (ЯМР 13С удалось использовать при анализе пяти образцов мальтенов). Непосредственно измерено одиннадцать параметров состава:

- H – доля водорода СН3-групп, удаленных не менее чем на три С-С-связи от ароматических колец, карбонильных групп или гетероатомов;

- H – доля водорода групп –СН2– и –СН<, - и более далеких по отношению к тем же структурным единицам;

- H – доля водорода групп СН3–, –СН2– и –СН< в -положении к ним же;

- Нар - доля водорода в ароматических циклах с разбиением на два диапазона:

- Нар,1 – водород преимущественно в моноциклоароматических структурах,

- Нар,2+ -  водород преимущественно в би-+полицициклоароматических структурах (то есть Нар = Нар,1 + Нар,2+);

- Ндв -  доля водорода в изолированных двойных связях;

- Сар – доля углерода в ароматических циклах;

- n(1)-С4 -  доля углерода в концевых метильных группах н-алкильных структур из 4-х С-атомов С*ССС- (соответствующий С-атом, как и далее, помечен «*»);

- n(3)-C6 -  доля углерода С-3 в структуре ССС*ССС-;

- n(5+) - доля углерода в СН2-группах цепей, начиная с С-5, удаленных от любого заместителя не менее чем на 3 С-С-связи (–ССС-С*-ССС–).

Кроме того, рассчитаны величины Нар,2+/Нар,1, H/Нар, n-Alk (общая доля углерода в н-алкильных фрагментах цепей; методика расчета описана в [2]), n-Alk/n(1)-С4 (позволяет получить представление о средних размерах алкильных цепей) и n(3)-C6/ n(1)-С4 (показывает, насколько быстро падает содержание н-алкильных структур с увеличением их размера).

Уникальные по содержанию ароматических компонентов образцы нефтей [3] как очевидно требующие отдельного рассмотрения из выборки исключены.

В мальтенах РОВ по сравнению с нефтями существенно выше доля ароматических компонентов и ниже – н-алкильных (рис. 1, 2). Так, наименьшая доля водорода в ароматических циклах от общего водорода образца Нар в мальтенах (4,28%) превышает среднее по выборке для нефтей (3,96%), а наибольшая (7,77%) приближается к тому, что наблюдается во фракциях ароматики, выделенной из высококипящих и остаточных фракций нефти. Это соответствует опубликованным данным о соотношении насыщенных углеводородов и фракций ароматических углеводородов и смол в таких объектах. При этом вычисленные значения средней длины цепей в мальтенах лежат в тех же пределах, что и в нефтях (рис. 3).

Не отмечавшееся ранее отличие мальтенов от нефтей – большее содержание в первых би-+полициклоароматических компонентов, четко проявляющееся на графике зависимости Нар,2+ (водород преимущественно в би-+полицициклоароматических структурах) от Нар,1 (водород преимущественно в моноциклоароматических структурах) (подробнее см. [2]). Как видно из рис. 4, линии тренда для нефтей и мальтенов из отложений доманика идут практически параллельно друг другу со сдвигом на 0,50% по величине Нар,2+. Относительно мальтенов из саргаевского горизонта из-за малого числа проб ничего определенного сказать нельзя.

Следует отметить, что точки, отвечающие на рис. 4 миграционным битумоидам, хорошо ложатся на линию тренда для нефтей. На эту же линию попадают они и в координатах { Нар, H} (рис. 5), в которых также наблюдается систематическая разница между нефтями и мальтенами РОВ.

Анализ зависимостей между параметрами состава показал, что мальтены в координатах {Нар, Сар} (рис. 1), {Сар,  n-Alk} (рис. 2) хорошо соответствуют линиям тренда, полученным для нефтей данного НГБ. Следовательно, ароматические компоненты в целом представлены в мальтенах соединениями, типичными для нефтей при ином соотношении между моно- и би-+полициклической ароматикой (зависимость Нар,2+ от Нар,1). Зависимость же Hот Нар для мальтенов существенно отличается от таковой в нефтях (рис. 6). Для каждой скважины линии тренда для проб из отложений доманика представляют собой прямые, тогда как для нефтей Волго-Урала лучшей арроксимацией опытных данных ясляется степенная функция. Основное же отличие – намного большая величина свободного члена для мальтенов по сравнению с нефтями, если для последних использовать линейную аппроксимацию. Поскольку в Hдают вклад как заместители при ароматике, так и заместители гетероатомов, карбонильных и карбоксильных групп, из совокупности этих данных следует, что мальтены содержат большое количество (десятки процентов) нетипичных для нефтей гетероатомных компонентов с гетероатомами в алифатических фрагментах молекул.

## Литература

- Peters K.E., Walters C.C., Moldovan J.M. // "The Biomarker Guide"/ Second edition. Biomarkers and Isotopes in Petroleum Systems and Earth History. Cambridge University Press. 2005. 1029 p.

- Смирнов М.Б., Ванюкова Н.А. Закономерности распределения и степень взаимосвязи основных структурно-групповых параметров состава нефтей Западной Сибири по данным ЯМР. \\ Нефтехимия. – 2014 - Т. 54. - № 1. - С. 17 – 28.

- Смирнов М.Б., Ванюкова Н.А. Некоторые возможности выделения уникальных образцов нефтей и их группировки. IX Международная конференция «Химия нефти и газа». 22 – 25 сентября 2015 г., Томск, Россия. В печати.

Обозначения на рисунках:

- залитый ромб – мальтены доманика; при раздельном представлении данных по скважинам залитый ромб – скв. 859, залитый квадрат – скв. 300;

- незалитый треугольник – нефти Волго-Урала:

- залитый круг – мальтены пород, в которых присутствуют миграционные битумоиды.

Рисунок 1. Зависимости Сар от Нар.

Рисунок 2. Зависимости n-Alk от Сар.

Рисунок 3. Распределение точек в координатах Ʃn-Alk – средняя длина н-алкильного фрагмента.

Рисунок 4. Зависимости Нар,2 от Нар,1.

Рисунок 5. Зависимости H от Нар.

Рисунок 6. Зависимости H от Нар.

ВЫВОДЫ

В мальтенах РОВ по сравнению с нефтями существенно выше доля ароматических компонентов и ниже – н-алкильных. Это соответствует опубликованным данным о соотношении насыщенных углеводородов и фракций ароматических углеводородов и смол в таких объектах. Не отмечавшееся ранее отличие – большее увеличение содержания би-+полициклоароматических компонентов в мальтенах.

Мальтены в координатах {Нар, Сар}, {Сар,  n-Alk} хорошо соответствуют линиям тренда, полученным для нефтей данного НГБ. Следовательно, ароматические компоненты в целом представлены в мальтенах соединениями, типичными для нефтей при ином соотношении между моно- и би-+полициклической ароматикой (зависимость Нар,2+ от Нар,1).

Зависимость Hот Нар для мальтенов существенно отличается от таковой в нефтях, в первую очередь – большим значением свободного члена. Из нее следует, что мальтены содержат большое количество нетипичных для нефтей гетероатомных компонентов с гетероатомами в алифатических фрагментах молекул. То есть принимаемое положение о полном подобии состава нефтей и мальтенов из отложений доманика не соответствует действительности.