УДК 550.84

критерии прогнозирования рудных узлов и полей с крупными и уникальными ресурсами золотого оруденения

Ю.Н. Николаев, А.В. Аплеталин, И.А. Калько

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия

Yu.N. Nikolaev, A.V. Apletalin, I.A. Kal’ko, Moscow State University

CRITERIA OF FORECASTING OF GOLD CLUSTERS AND FIELDS WITH LARGE AND UNIQUE RESOURCES

Assumptions, that large and unique gold deposits correspond anomalous geochemical fields (AGF) also with unique parameters prove to be true results of generalization of data on three regions of Russia - Chukotka, Altai and Kamchatka. On the basis of statistical interpretation the dependence between the geochemical parameters of gold clusters and them ore formations has been revealed. It is shown, that AGF with unique parameters are characteristic only for areas of development of the limited set of gold ore formations.

Практика геохимических поисков свидетельствует, что выделение золоторудных узлов по результатам съемок по потокам рассеяния, вне зависимости от их формационной принадлежности, оптимально с концентрации 3-5 мг/т, рудных полей – 5-10 мг/т золота. Максимальные содержания золота в потоках рассеяния составляют 0,n - n∙г/т. Средние содержания золота в АГП узлов составляют 0,01-0,1 г/т, что соответствует степени концентрации Кс = 5-50. Значения площадных продуктивностей в АГП узлов варьируют от n∙102 до n∙103 м2%, рудных полей - от n∙101 до n∙102 м2%.

В общем случае, более крупным объектам одинаковой рудно-формационной принадлежности соответствуют АГП, имеющие большую продуктивность и более высокую степень концентрации золота. Различия между геохимическими параметрами АГП разной рудно-формационной принадлежности являются существенными.

Статистические данные указывают на большие размеры, площадные и удельные продуктивности и степень концентрации золота в АГП золото-сульфидно-мышьяковистой и золото-сульфидно-кварцевой формаций по сравнению с золото-серебряной. АГП золото-кварцевой формации характеризуются высокой степенью концентрации золота, но более низкими площадными и удельными продуктивностями, чем АГП золото-сульфидно-мышьяковистой и золото-сульфидно-кварцевой формаций.

На фоне среднестатистических данных, характеризующих более 200 АГП золоторудных узлов Чукотки, Алтая и Камчатки, выделяются АГП, имеющие специфическую структуру и уникальные параметры (степень концентрации золота Кс>50, площадные продуктивности P >1000 м2%, удельные продуктивности q>0,04). Обобщение результатов ОГХР-200 показало, что уникальные параметры АГП характерны для золоторудных узлов в структурно-формационных зонах, сложенных терригенными комплексами.

Все золоторудные узлы с уникальными параметрами локализованы в благоприятных структурно-тектонических условиях. Они приурочены к крупным антиклинальным поднятиям, сложенным терригенно-осадочными комплексами, вмещающими гранитоиды и контролируются региональными глубинными разломами. Во всех узлах прогнозируется золото-сульфидно-кварцевая и золото-сульфидно-мышьяковистая формации.

Золоторудные АГП, имеющие уникальные параметры, образуют компактные группы, приуроченные к центральным частям региональных полей золота и мышьяка, имеющих ранг геохимических районов. Центральные части районов, представленные такими АГП, обрамляются по периферии более мелкими узлами с продуктивностью золота, не превышающей 300 м2%. Большая часть таких АГП относится к золото-кварцевой формации, в них известны и прогнозируются мелкие и средние объекты.

Все золоторудные АГП с уникальными параметрами имеют полиядерную структуру, свидетельствующую о наличии на их площади нескольких рудных полей. На площади узлов, как правило, развиты нескольких золоторудных формаций, известны крупные месторождения других металлов (ртути, олова, вольфрама). Высокая интенсивность рассматриваемых АГП ((Кс>100), являющаяся отражением присущей им полиформационности оруденения, относится к числу их важных признаков.

Большинство известных месторождений и проявлений золота в изученных районах локализовано в узлах с высокими продуктивностями золота в АГП. На площади некоторых АГП, обладающих такими параметрами, известны крупные золоторудные месторождения (например, золоторудное месторождение Майской на Чукотке). Ряд АГП с уникальными параметрами, на площади которых не известны месторождения золота, следует рассматривать в качестве наиболее перспективных на выявление крупных и уникальных золоторудных объектов.

АГП крупных золоторудных полей Северо-Востока РФ и Камчатки, относящиеся к различным минеральным и структурно-морфологическим типам, отличаются по своим параметрам. Золото-серебряные АГП характеризуются невысокими значениями продуктивностей золота: на крупных месторождениях Аметистовое, Кубака и Купол она составляет 10-40 м2%. Для сравнения, продуктивность золота в рудных крупных золото-сульфидно-кварцевых месторождений достигают 100-300 м2% более. Приведенные данные свидетельствуют, что достоверность оценки напрямую зависит от правильного определения рудно-формационной принадлежности АГП. Критерии разбраковки АГП разработаны авторами и апробированы в золоторудных регионах России.