УДК 553.982

Т.А.Кирюхина,* А.В.Ступакова, М.А.Большакова, Н.М.Кирюхина, Д.А.Норина

МГУ им.М.В.Ломоносова, Геологический факультет

*email:takir@bk.ru

Мезозойские нефтегазоматеринские отложения Баренцевоморского нефтегазоносного бассейна.

Изучение Баренцевоморского шельфа геологами-нефтяниками началось в середине прошлого века и привело к открытию нескольких крупных и уникальных месторождений углеводородного сырья – Штокмановского, Ледового, Лудловского, Куренцовского. Северо-Мурманского, Арктического. В 1990-е гг., в связи с бурением на перспективных объектах и получением шламового материала, началось изучение нефтегенерационных свойств отложений шельфа Баренцева моря. Такие работы проводились в лабораториях ФГУП «Арктикморнефтегазразведка» [1] и «ВНИИОкеангеологии» [2]. Одной из первых опубликованных работ стала статья А.И.Данюшевской [3], посвященная нефтегазопроизводящим толщам фанерозойских отложений арктических островов. В то же время мезозойские нефтегазоматеринские толщи (НГМТ) Арктики изучались зарубежными учеными  T.L.Leith, H.M.Weiss, A.Mork, N.Arhus, G.Elvebakk, A.F.Embry, P.W.Brooks, K.R.Stewart и др. [4]. Архипелаг Шпицберген активно исследовался и продолжает исследоваться такими норвежскими учеными  A. Nottvedt, F. Livbjerg и др. [5]. Кроме исследований нефтегазоматеринских отложений велись и продолжаются исследования битумопроявлений на арктических островах архипелагов Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) и Шпицберген, которые описаны в работах В.М.Безрукова, И.Ю.Винокурова, М.Л.Вербы, Е.В. Гарибьяна, Б.А.Клубова и др. [6, 7]

Большинство исследователей пришли к выводам о том, что основными нефтегазоматеринскими толщами региона являются глинистые прослои в триасовых и юрских отложениях. Однако, сведений о распространенности этих отложений и условиях их накопления в различных частях бассейна мало и они не позволяют достоверно оценить их вклад в формирование нефтегазоносности Баренцевоморского шельфа.

Работа, послужившая основой для данной статьи, выполнена в лаборатории нефтяной геологии кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых Геологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Фактическим материалом для изучения свойств и закономерностей распространения мезозойских нефтегазоматеринских отложений, оценки их нефтегазогенерационных возможностей и катагенетического преобразования были образцы пород, отобранных в ходе геологических экскурсий сотрудниками и студентами геологического факультета МГУ им М.В.Ломоносова из обнажений на островах по периферии Баренцева моря,. Часть образцов была любезно предоставлена специалистами ВСЕГЕИ и норвежской компании «Statoil». Было исследовано 45 образцов триасовых и верхнеюрских отложений из различных районов Баренцева моря (рис.1). Кроме того, при анализе нефтегазоматеринских отложений Баренцевоморского шельфа были использованы данные, приведенные в работах разных лет Е.Г.Бро, А.И.Данюшевской, В.А.Клубова, А.К Гудковой, Г.Л. Корюкина, Т.И.Черновой и других, а также результаты работ Норвежского Нефтяного Директората, опубликованные на сайте www.npd.no [8].

Исследования включали: макро- и микроописание образцов, определение характеристик ОВ в породах пиролитическим методом (Rock-Eval), определение содержания битумоида в породе методом холодной экстракции хлороформом. Состав битумоида изучался методом газо-жидкостной хроматографии, на приборе «Perkin-Elmer», условия анализа: газ-носитель – гелий, скорость гелия 30 см/сек при 100ºC, капиллярная кварцевая колонка 60 м х 0,25 мм, скорость программирования температуры термостата колонок 4ºС/мин, начальная температура 60ºС, конечная – 320°С. Хроматомасс-спектрометрические исследования битумоида проводились на приборе Finnigan МАТ-900 XP высокой чувствительности. Условия масс-спектрометрического анализа: электронная ионизация 70 еV (EI), диапазон масс 50-800 AMU, скорость сканирования – до 2000 AMU/сек, температура ионного источника 250ºС.

Нефтегенерационный потенциал отложений определялся  по результатам пиролитических исследований  по значениям генерационного потенциала (сумма пиков S1+S2). Категории НМТ приведены в таблице 1. Степень катагенетической трансформации определялась как по показателю отражения витринита, так и по результатам пиролиза (Tmax ).

Таблица 1.

Категории нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) по генерационному потенциалу [по 9]

| Категория НГМТ | Нефтегенерационный потенциал отложений (S1+S2, кг УВ/т породы) |
| --- | --- |
| Не нефтематеринская порода, обладающая небольшим газовым потенциалом | менее 2 |
| С умеренным генетическим потенциалом | 2-6 |
| С высоким генетическим потернциалом | Более 6 |

Триасовые отложения. Триасовые отложения исследованы в образцах из обнажений на островах архипелагов Шпицберген, ЗФИ и в образцах из керна скважин месторождений юга Баренцева моря (Северо-Мурманская, Северо-Кильдинская, Песчаноозерская, Колгуевская, Варандей-море). Кроме того, привлечены геохимические данные по нескольким скважинам Норвежского сектора Баренцева моря, из материалов Норвежского Нефтяного Директората (www.npd.no). Ранее проведенные геохимические исследования триасовых отложений [2, 3, 1 и др.] показали, что основной триасовой нефтегазоматеринской толщей являются породы анизийского яруса среднего триаса. Знания о нефтегазогенерационных свойствах нижне- и верхнетриасовых отложений крайне ограничены и не позволяют уверенно выделять в них нефтегазоматеринские толщи. В ходе данной работы были исследованы образцы отложений всех отделов триасовой системы, и результаты, как мы надеемся, расширят знания о нефтегенерационных свойствах отложений триаса Баренцева моря.

Нижнетриасовые породы, представленные аргиллитами и алевролитами, по нашим данным содержат незначительное количество органического углерода (ТОС - 0,01 - 1,16%), (табл.2). Максимальные концентрации Сорг. в отложениях нижнего триаса отмечены на островах арх. Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) (0,61-1,16% в Нагурской скважине), минимальные - на юге Баренцева моря (0,001-0,49%), и на Шпицбергене (0,1-0,47%).

Максимальные концентрации ОВ фиксируются в нижнетриасовых отложениях ЗФИ. Здесь отложения нижнего триаса вскрыты только скв. Нагурская-1, они представлены в основном темно-серыми и черными аргиллитами с прослоями и линзами известняков и алевролитов. Они залегают на относительно небольшой глубине (964-1657 м) в зоне поднятия фундамента, что обусловило широкое проявление здесь интрузий. Это отразилось на составе и степени преобразованности ОВ, которая изменяется от низкой до высокой (Тmax в интервале разреза 600 м изменяется от 414 до 459оС).

Таблица 2.

Результаты пиролиза Rock Eval триасовых пород из обнажений островов архипелагов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа.

| No | Место отбора | Возраст | Литология | Rock Eval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tmax | S1 | S2 | S1+S2 | PI | TOC | HI | OI |
| 1 | Шпицберген (центр) | Т1 | кремнисто-глинистая порода | 447 | 0,13 | 0,32 | 0,45 | 0,3 | 0,21 | 152 | - |
| 2 | Шпицберген (центр) | Т1 | аргиллит | 443 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 30 | 130 |
| 3 | Шпицберген (юг) | Т1о | аргиллит | 441 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,9 | 0,47 | 0 | 106 |
| 4 | Шпицберген (центр) | Т2 | алеврит-й ритмит | 455 | 0,09 | 0,14 | 0,23 | 0,4 | 0,01 | - | - |
| 5 | Шпицберген (центр) | Т2 | алеврито-глинистая порода | 445 | 0,65 | 5,54 | 6,19 | 0,1 | 1,64 | 337 | - |
| 6 | Шпицберген (центр) | Т2 | аргиллит | 448 | 0,51 | 4,38 | 4,89 | 0,1 | 1,7 | 258 | 11 |
| 7 | Шпицберген (центр) | Т2 | аргиллит | 451 | 0,54 | 2,14 | 2,68 | 0,2 | 1,38 | 155 | 17 |
| 8 | Шпицберген (центр) | Т2 | аргиллит | 450 | 0,25 | 2,05 | 2,3 | 0,11 | 1,57 | 130 | 0 |
| 9 | Шпицберген (восток) | Т2а | аргиллит | 438 | 3,1 | 39,14 | 42,24 | 0,07 | 7,45 | 525 | 4 |
| 10 | Шпицберген (восток) | Т2а | аргиллит | 438 | 0,91 | 3,39 | 4,3 | 0,21 | 0,87 | 390 | 24 |
| 11 | ЗФИ | Т2а | аргиллит | 493 | 0,07 | 0,28 | 0,35 | 0,21 | 0,71 | 39 | 71 |
| 12 | ЗФИ | Т2а | аргиллит | 453 | 0,09 | 0,44 | 0,53 | 0,17 | 1,02 | 43 | 80 |
| 13 | ЗФИ | Т2а | аргиллит | 436 | 0,07 | 0,4 | 0,47 | 0,15 | 0,8 | 50 | 13 |
| 14 | ЗФИ | Т2а | аргиллит | 526 | 0,17 | 0,27 | 0,44 | 0,39 | 1,04 | 25 | 0 |
| 15 | ЗФИ | Т2а | аргиллит | 327 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,5 | 0,11 | 18 | 0 |
| 16 | Шпицберген (центр) | Т3 | Углисто-глинисто -алеврит-я порода | 448 | 0,09 | 0,54 | 0,63 | 0,2 | 0,51 | 105 | - |
| 17 | Шпицберген (восток) | Т3k1 | аргиллит | 438 | 0,04 | 0,59 | 0,63 | 0,1 | 1,15 | 51 | 17 |
| 18 | ЗФИ | Т3k | аргиллит | 324 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,3 | 0,7 | 5 | 0 |
| 19 | ЗФИ | Т3n | аргиллит | 429 | 0,03 | 0,54 | 0,57 | 0,05 | 1,34 | 40 | 0 |
| 20 | ЗФИ | Т3n | алевролит | 436 | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,37 | 0,16 | 62 | 0 |

На юге Баренцева моря отложения нижнего триаса (оленекский ярус) вскрыты бурением на Северо-Кильдинской площади и представлены переслаиванием глинистых, глинисто-алевритовых и песчано-алеврито-глинистых пород разнообразной окраски: от серого до вишневого. Встречаются линзочки угля. Содержание Сорг в глинах составляет по данным Арктикморнефтегазоразведка 0,1-0,50 (до 0,8) % Тип органического вещества смешанный - гумусово-сапропелевый [1]. Нижнетриасовые отложения, вскрытые на Мурманской площади, представлены чередованием песчаников и глин. Степень преобразования пород по данным показателя отражения витринита (R0,%) в этих породах составляет 0,7 (ГЗН) [1].

Все исследованные нами образцы раннетриасового возраста, независимо от их территориальной принадлежности, характеризуются очень низкими значениями водородного индекса (HI = 0-33.3 мгУВ/г ТОС) и содержат ОВ III (гумусового) типа (рис.2). Только один образец (из центральной части арх. Шпицберген), представлен кремнисто-глинистой породой. Несмотря на низкое содержание Сорг (0,21%), он относится к породам со средним нефтегенерационным потенциалом (0,45 мгУВ/г породы). Для этого же образца, отмечено повышенное значение водородного индекса (HI=152 мгУВ/г ТОС). Судя по значению Тmax равному 447оС, образец данной породы находится на средней градации катагенеза (МК2) и до вступления в ГЗН имел более высокие значения водородного индекса (пересчетное значение на начало катагенеза около 200 мгУВ/г ТОС).

В целом, в различных частях Баренцевоморского шельфа нижнетриасовые отложения катагенетически трансформированы в разной степени, но судя и по значениям Тmax и по показателю отражения витринита, степень их преобразованности в большинстве случаев соответствует разным частям главной зоны нефтеобразования (ГЗН).

Нижнетриасовые образцы юго-запада Баренцева моря в пределах Норвежского шельфа имеют широкий диапазон изменения качественного состава от III типа (гумусового) до I-II (преимущественного сапропелевого) типа. Породы сильно различаются по степени катагенетической измененности от непреобразованных (Тmax = 420-450oC). до сильно преобразованных (Тmax >500oC, характерно для зоны апокатагенеза). Наиболее сильно разброс значений фиксируется в скв. 7229/11-1, расположенной на северо-востоке платформы Финмарк (рис.2).

Содержание битумоидов в нижнетриасовых аргиллитах в южной части Баренцева моря (Мурманская, Северо-Кильдинская площади) по данным А.К. Гудковой с соавторами [1] составляет 0,0003-0,0025%, на Шпицбергене по нашим данным - 0,022 – 0,076% (табл.3). В составе битумоида из нижнетриасовых отложений с островов архипелага Шпицберген (табл.3) преобладают масла и смолы (77,5-89,1%). Коэффициент битуминозности (βхб) в образцах изменяется от 10,5 до 16,2%, что позволяет считать битумоиды автохтонными и/или паравтохтонными [11]. Для одного из образцов βхб составляет 46%, что свидетельствует о его аллохтонности.

Из вышесказанного видно, что однозначная принадлежность нижнетриасовых отложений к нефтематеринским требует дальнейшего изучения, но присутствие в них кремнисто-глинистых прослоев (Шпицберген) и прослоев с большим количеством водорослевых остатков (Северо-Кильдинская площадь) дает право предполагать присутствие нефтегазоматеринских толщ в нижнетриасовых отложениях Баренцева моря. А наличие паравтохтонных и аллохтонных битумоидов свидетельствует о перемещениях УВ внутри нижнетриасовых отложений.

Таблица 3.

Результаты хлороформенной экстракции и жидкостно-адсорбционной хроматографии для образцов с островов архипелагов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа.

| No | Место отбора | Литология | возраст | битумоиды, % | βхб,% | асфальтены % | Масла и смолы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпицберген (центр) | кремнисто-глинистая порода | Т1 | 0,022 | 10,5 | 10,9 | 89,1 |
| 2 | Шпицберген (центр) | аргиллит | Т1 | 0,046 | 46 | 21,87 | 78,13 |
| 3 | Шпицберген (юг) | аргиллит | Т1о | 0,076 | 16,2 | 22,5 | 77,5 |
| 5 | Шпицберген (центр) | алеврито-глинистая порода | Т2 | 0,073 | 4,45 | 15 | 85 |
| 6 | Шпицберген (центр) | аргиллит | Т2 | 0,107 | 6,29 | 28,4 | 71,6 |
| 8 | Шпицберген (центр) | аргиллит | Т2 | 0,073 | 4,65 | 30,5 | 69,5 |
| 9 | Шпицберген (восток) | аргиллит | Т2а | 0,592 | 7,95 | 27,8 | 72,2 |
| 10 | Шпицберген (восток) | аргиллит | Т2а | 0,47 | 54 | 21,2 | 78,8 |
| 11 | ЗФИ | аргиллит | Т2а | 0,024 | 3,38 | 50 | 50 |
| 12 | ЗФИ | аргиллит | Т2а | 0,031 | 3,04 | 29,9 | 70,1 |
| 13 | ЗФИ | аргиллит | Т2а | 0,035 | 4,38 | 26,9 | 73,1 |
| 16 | Шпицберген (центр) | углисто-глинисто -алеврит-я порода | Т3 | 0,045 | 8,82 | 9,3 | 99,1 |
| 17 | Шпицберген (восток) | аргиллит | Т3k1 | 0,071 | 6,2 | 80,24 | 19,76 |

Породы среднетриасового возраста содержат значительно больше Сорг, чем нижнетриасовые, но его концентрации варьируют в широких пределах (ТОС от 0,11 до 7,45%). На Шпицбергене зафиксированы самые высокие содержания органического углерода в среднетриасовых отложениях (0,87-7,45%), на арх. ЗФИ они гораздо ниже (0,11-1,04%), а для скважин на юге Баренцева моря характерны еще более низкие концентрации (0,15-0,47%).

На Шпицбергене среднетриасовые породы рассматриваются как нефтематеринские с высоким нефтегенерационным потенциалом. О хороших нефтегазоматеринских качествах черных битуминозных аргиллитов среднего триаса упоминал Б.А.Клубов [7]. С ними же он связывал наиболее заметные проявления природных битумов: от окисленных нефтей до асфальтов и асфальтитов (гильсонитов). Кроме того, Б.А.Клубовым в ладинском ярусе описаны горючие сланцы с содержанием ОВ до 12,4-14,1%, находящиеся в ГЗН (градации МК1-МК2).

На ЗФИ среднетриасовые породы обладают невысоким нефтегенерационным потенциалом и, в силу гумусовой природы ОВ, рассматриваются как преимущественно газоматеринские. Среднетриасовые породы южной части БМШ по большинству параметров сходны с породами ЗФИ, но характеризуются еще более низкими значениями ТОС, что не позволяет рассматривать их в качестве нефтегазоматеринских.

Тип ОВ по водородному индексу (HI=130-525 мгУВ/гТОС) для образцов со Шпицбергена определен как II (гумусо-сапропелевый) и II-III (сапропелево-гумусовый), для образцов с ЗФИ – как III (гумусовый), на Северо-Кильдинской площади – II-III (рис.3). Генерационный потенциал среднетриасовых пород со Шпицбергена  хороший в среднем составляет 2,3-4,9 мгУВ/г породы, а на ЗФИ он ниже – 0,3-0,65 мгУВ/г породы.

Степень преобразования  отложений по Tmax различна – на Шпицбергене все образцы находятся в ГЗН (438-445оС), в то время как на ЗФИ отмечаются значительные вариации в значениях Тmax (327-526оС), что говорит о широком диапазоне катагенетической преобразованности ОВ этих пород от низкой до очень высокой. Это объясняется наличием на о-вах арх. ЗФИ локальных участков разогретых при внедрении в отложения триаса раннемеловых интрузий базальтов и долерито-базальтов. Вблизи интрузий создаются условия для аномально высокой зрелости ОВ и для локальной генерации УВ на фоне, в целом, слабо преобразованных пород [13].

Максимальные содержания битумоидов в среднетриасовых породах отмечены в образцах Шпицбергена (0,073-0,592%), на ЗФИ они составляют – 0,024-0,035% (табл.3), на Северо-Кильдинской площади - 0,03% и 0,006% - на Мурманской. В битумоидах ЗФИ и Шпицбергена преобладают масла и смолы (50-85%). Значения βхб изменяются от 3,04 до 7,95%, что характеризует битумоид как автохтонный. Лишь в одном из образцов с островов архипелага Шпицберген битумоид эпигенетичен (βхб = 54%).

В составе алкановых УВ в битумоидах из пород анизийского яруса среднего триаса ЗФИ присутствуют н-алканы С17-С32. Максимум в их распределении приходится на С20-С23. Изопреноидов мало, определить отношение пристана к фитану не удается. Во всех образцах присутствуют неидентифицированные пики, предположительно относящиеся к фталатам (рис.4-А). Преобладание нечетных алканов как в низко-, так и высокомолекулярной области подтверждает предположение о невысокой степени преобразования. ОВ прибрежно-морского генезиса со значительной долей привнесенной гумусовой составляющей.

В хлороформенных экстрактах из среднетриасовых пород арх. Шпицберген присутствуют н-алканы от С15-16 до С34. Распределение н-алканов бимодальное, с максимумами на С19-20 и С26. Соотношение пристана и фитана (П/Ф) в битумоидах среднетриасовых отложений Шпицбергена колеблется от 0,2 (Центральная часть) до 1,4 (Север Шпицбергена) (рис.4-Б-В).

Распределение стеранов в битумоидах среднетриасовых пород Шпицбергена схожее – около 20% С28 и по 40% С27 и С29, происхождение ОВ – морское [14], что согласуется с результатами пиролиза (II тип керогена).

На территории практически всего Баренцева моря (кроме о. Колгуев) ОВ среднетриасовой толщи достигло зрелости, и отложения вошли в ГЗН (МК1-МК3). Повышенный уровень преобразования в центральной части Западно-Шпицбергенского прогиба и в отдельных прослоях среднетриасовых пород на арх. ЗФИ объясняется влиянием активных тектонических процессов и широким распространением магматических тел.

Верхнетриасовые породы характеризуются значительным разбросом в содержании органического углерода от 0,1 до 10,83% (табл.2). Наиболее высокие концентрации отмечены в верхнетриасовых породах на арх. ЗФИ.

Тип ОВ верхнетриасовых пород, определенный по значениям водородного индекса на модифицированной диаграмме Ван-Кревелена (рис.5), преимущественно III (гумусовый), только один образец с ЗФИ (скважина Северная, инт. 936,7 м), описанный А.И.Данюшевской [3] как черная глина, характеризуется повышенным значением водородного индекса (HI=214 мг УВ/г ТОС), что позволяет отнести его к смешанному II-III (гумусо-сапропелевому) типу. Значения генерационного потенциала (S1+S2) для верхнетриасовых отложений, как правило, не превышают 0,7 мгУВ/г породы (за исключением 2 образцов из скважины Северная). По Тmax большинство пород попадает в начало ГЗН.

Содержание битумоида в верхнетриасовых породах Шпицбергена составляет 0,045-0,071% (табл.3), на Мурманской площади – 0,0025-0,62%, на о. Колгуев – 0,018%, на площади Варандей-море – 0,009% [1]. Групповой состав битумоидов изучен только по Шпицбергенским образцам и не может рассматриваться как абсолютно достоверный из-за малого количества битумоида: в одном образце преобладают масла и смолы (99,1%), а в другом – асфальтены (80,24%). Значения βхб изменяются от 6,2 до 8,82%, что характеризует битумоид как автохтонный.

Распределение алкановых углеводородов в битумоиде из верхнетриасовых отложений Шпицбергена – одномодальное, с максимумом на С25, отмечается явное преобладание четных гомологов С20, С22, С24, отношение пристана к фитану составляет 0,5 (см. рис.4-Г). Такое распределение углеводородов характерно для гумусового исходного ОВ.

Таким образом, среди триасовых отложений наибольшие концентрации ОВ характерны для пород анизийского яруса среднего триаса (максимальное количество – на арх. Шпицберген), что  позволяет рассматривать их как  нефтегазоматеринские. ОВ имеет преимущественно гумусовый состав, а следовательно среди генерируемых ими УВ будет преобладать газ. Вероятно, эти породы и явились газоматеринскими для огромных залежей газа как в триасовых, так и в юрских резервуарах месторождений открытых на шельфе Баренцева моря.

Вопрос о степени катагенетической зрелости триасовых НМТ требует дополнительного изучения. В наиболее погруженных частях БМШ эти толщи находятся на значительных глубинах (до 7 км), и можно предполагать, что там они уже в значительной мере выработали свой нефтегазогенерационных потенциал. Но, судя по полученным результатам, для архипелагов Шпицберген и ЗФИ триасовые толщи, в основном, преобразованы до стадий начала-середины ГЗН. Это несоответствие можно объяснить тем, что триасовые отложения на этих архипелагах были погружены на глубины ГЗН, но после позднемелового-раннепалеоценового аплифта вышли на дневную поверхность в районах периферийных архипелагов.

Верхнеюрские отложения широко распространены на шельфе Баренцева моря, они встречены на островах в обнажениях, были обнаружены в пробах донных отложений и в морских нефтегазопоисковых скважинах [1, 3, 7 и др.]. Это, как правило, темноокрашенные, черные, темно-коричневые, глинистые, реже кремнисто-глинистые и карбонатно-глинистые разности, с высоким содержанием ОВ преимущественно растительного происхождения, которые условно объединяются исследователями [2, 3 и др] под названием «черные глины».

Е.Г. Бро в работе [2] 1993 года выделяет в разрезе черных глин две разновозрастные разделенные стратиграфическим перерывом пачки - кимериджскую и волжскую, что хорошо согласуются с результатами наших исследований. В толще «черных глин»  на островах арх. ЗФИ нами выявлены различия в составе и строении кимериджской и волжской пачек. Образцы кимериджского возраста представлены дресвяными аргиллитами, практически растертыми в пыль, в то время как титон-нижнеберриасские отложения представлены тонкоплитчатыми прочными аргиллитами хорошей сохранности.

Образцы, отобранные на островах архипелага Шпицберген, из Штокмановских скважин и скважин месторождения Сновит (норвежская часть шельфа Баренцева моря), представлены аргиллитами черного цвета. Текстура пород тонкоплитчатая, присутствуют включения слюды. По своей текстуре они похожи на кимериджские аргиллиты с о-вов арх. Земля Франца-Иосифа.

На Земле Франца-Иосифа нами описаны глинистые карбонаты, на Шпицбергене и площадях Штокмана и Сновита карбонатные породы не встречены.

В образцах пород из верхнеюрских отложений Земли Франца-Иосифа обнаружены остатки разнообразной мелководно-морской фауны, а также относительно редкие остатки растительности, часто встречаются включения слюды.

Микроскопическое исследование показало, что все образцы с высоким содержанием ОВ, представлены глинами с примесью кварцевого материала (примесь не превышает 10%). В составе глинистого материала преобладает монтмориллонит. Породы содержат рассеянное органическое вещество, распределенное неравномерно, местами ОВ образует небольшие скопления.

По результатам пиролиза Rock-Eval cодержание органического углерода (ТОС) в исследованных образцах верхнеюрских отложений составляет от 1,4 (обр. №7119 – месторождение Сновит) до 28,2 % (месторождение Сновит) (табл.4). Значения водородного индекса достаточно низкие, они  колеблются от 83 до 279 мгУВ/гCорг.

Образцы, отобранные на островах арх. Шпицберген, содержат 2,5-6% органического углерода, значения водородного индекса - 31-158 мгУВ/гCорг. Образцы из скважин месторождения Сновит содержат от 1,5 до 28% органического углерода, водородный индекс (HI) изменяется в широких пределах от 63 до 171 мгУВ/гCорг. Штокмановские образцы содержат 8-9,5% органического углерода, HI составляет 360-370 мгУВ/гCорг – максимальные для всех исследованных верхнеюрских образцов значения.

Таблица 4

Результаты пиролиза Rock-Eval верхнеюрских образцов.

| Место отбора | Литология | Возраст | Rock Eval |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tmax | S1 | S2 | S1+S2 | PI | TOC | HI | OI |
| ЗФИ | Аргиллит | J3ox-km | 409 | 0,35 | 4,57 | 0,79 | 0,07 | 5,48 | 83 | 105 |
| ЗФИ | Аргиллит | J3km | 410 | 0,36 | 11,56 | 2,86 | 0,03 | 6,41 | 180 | 62 |
| ЗФИ | Аргиллит | J3km | 409 | 0,29 | 11,74 | 3,11 | 0,02 | 6,1 | 192 | 61 |
| ЗФИ | Аргиллит | J3km | 411 | 0,7 | 6,72 | 2,41 | 0,09 | 5,18 | 129 | 53 |
| ЗФИ | Аргиллит | J3km2 | 407 | 0,28 | 6,83 | 1,55 | 0,04 | 5,77 | 118 | 76 |
| ЗФИ | Аргиллит | J3tt | 411 | 0,31 | 16 | 3,07 | 0,02 | 7,71 | 207 | 67 |
| Шпицберген | Аргиллит | J2cl-J3 | 434 | 0,04 | 2 | 1,36 | 0,02 | 5,91 | 34 | 25 |
| Шпицберген | Глины | J3 | 446 | 0,51 | 3,91 | 3,45 | 0,26 | 2,48 | 158 | 40 |
| ЗФИ | Аргиллит | J3tt- K1b1 | 408 | 0,43 | 22,97 | 7,11 | 0,02 | 8,21 | 279 | 39 |
| ЗФИ | Алевролит | K1b1 | 416 | 0,11 | 3,61 | 1,91 | 0,03 | 3,2 | 112 | 59 |
| Штокман | Аргиллит | J3 | 417 | 1,59 | 30,08 | 31,67 |  | 8,31 | 362 | 12 |
| Штокман | Аргиллит | J3 | 414 | 1,98 | 34,61 | 36,59 |  | 9,41 | 368 | 13 |
| Штокман | Аргиллит | J2 | 432 | 0,18 | 1,90 | 2,08 |  | 1,16 | 165 | 294 |
| Сновит | Аргиллит | J3 | 426 | 0,65 | 1,48 | 3,61 | 0,31 | 1,4 | 103 | 197 |
| Сновит | Аргиллит | J3 | 458 | 1,91 | 2,15 | 4,06 | 0,47 | 3,4 | 63 | 40 |
| Сновит | Аргиллит | J3 | 473 | 1,26 | 40,19 | 41,45 | 0,03 | 28,8 | 140 | 0 |
| Сновит | Аргиллит | J3 | 442 | 6,42 | 17,15 | 23,57 | 0,27 | 10,0 | 171 | 1 |
| Сновит | Аргиллит | J3 | 442 | 6,61 | 15,82 | 22,43 | 0,29 | 10,1 | 156 | 3 |

На модифицированной диаграмме Ван-Кревелена (рис.6), видно, что в исследованных образцах содержится органическое вещество гумусового (кероген типа III) и смешанного сапропелево-гумусового (кероген типа II, II-III) типа.

По результатам пиролиза исследованные образцы могут быть условно разделены на три группы (рис.6):

1. Катагенетически незрелые породы с высокими значениями HI – в эту группу попали образцы Штокмановской площади – Тmax 414-417, HI 362-368, Штокмановские верхнеюрские отложения содержат ОВ смешанного сапропелево-гумусового (II) типа.

2. В разной степени катагенетичеки зрелые породы с низкими значениями водородного индекса. Они зафиксированы на арх. Шпицберген и месторождении Сновит (Норвегия). Значения Тmax от 426 до 473, значения водородного индекса от 63 до 171 мгУВ/гСорг. Верхнеюрские отложения Шпицбергена и месторождения Сновит содержат ОВ смешанного сапропелево-гумусового (II-III) типа.

3. Катагенетически незрелые породы с низким водородным индексом. Третья группа – образцы с островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Тmax изменяется от 407 до 416, водородный индекс изменяется в пределах 83-207мгУВ/гСорг. Верхнеюрские отложения содержат ОВ типа III (гумусовое). Причем для образцов титона свойственно содержание большей примеси сапропелевого вещества, чем в породах кимериджа.

По литературным данным [4] в западной части шельфа Баренцева моря верхнеюрские отложения содержат ОВ II, II-III типа, степень катагенетической преобразованности ОВ увеличивается в направлении с востока (незрелое ОВ) на запад (зрелое ОВ).

Были исследованы битумоиды верхнеюрских отложений центральной части арх. Шпицберген, островов арх. ЗФИ, месторождения Сновит и месторождения Штокмановское. Для всех изученных пород характерно небольшое содержание битумоида 0,05-0,08%, содержание асфальтенов от 24 до 45%. Значения битумоидного коэффициента составляют  0,8-1,4%, что свидетельствует о сингенетичной природе битумоида. Во всех породах масла и смолы преобладают над асфальтенами.

В хлороформенном битумоиде из верхнеюрских пород ЗФИ присутствуют н-алканы от С11-С34, распределение бимодальное, максимум в распределении н-алканов приходится на С16-С18, высокомолекулярная область хроматограмм характеризуется преобладанием нечетных гомологов над четными, что подтверждает результаты пиролиза и свидетельствует о незрелости ОВ (рис.7-А). Отношение П/Ф 1,6-1,8.

Содержание органического углерода в верхнеюрских отложениях центральной части Шпицбергена около 2,5%. Содержание хлороформенного экстракта в верхнеюрских породах Шпицбергена колеблется в пределах от 0,1% до 0,4%, присутствуют алканы от С13 до С32, максимум в распределении н-алканов приходится на С23-С24 (рис.7-Б). По литературным данным [4] экстракты из верхнеюрских глин Шпицбергена отличаются высокими значениями отношения пристан/фитан (от 2 до 5), наши исследования показали отношение П/Ф порядка 1,2.

Верхнеюрские отложения Штокмановского месторождения содержат 8,3-9,4% органического углерода, содержание ХБА 0,57 – 0,75%, в экстракте содержатся н-алканы от С15 до С35, распределение н-алканов бимодальное, максимум в распределении н-алканов приходится на четные гомологи С18, С20, С22 и С33-34, отношение П/Ф 0,7-0,8 (рис.7-В).

Анализ биомаркерных коэффициентов, изменяющихся в зависимости от катагенетической преобразованности исходного ОВ, дает результаты схожие с результатами пиролитического анализа. Наименее катагенетически преобразовано ОВ черных глин Штокмановского месторождения и приподнятого крыла месторождения Сновит.

В результате детального изучения пород из обнажений архипелагов Шпицберген и Земля Франца Иосифа, данных по скважинам Баренцева моря и на ЗФИ, а также литературных данных можно сделать следующие выводы:

- Наилучшими нефтематеринскими свойствами обладают глинистые породы анизийского яруса среднего триаса. Тип органического вещества смешанный сапропелево-гумусовый. Глинистые отложения нижнего и верхнего триаса характеризуются невысокими значениями Сорг, гумусовым типом органического вещества и бедным газогенерационным потенциалом. Исключение составляют прослои углистых пород и черных глин с гумусово-сапропелевым ОВ в карнийских отложениях (скв. Северная, ЗФИ), которые обладают хорошим и превосходным потенциалом.

- На юго-востоке Баренцева моря триасовые глинистые отложения содержат ОВ гумусового типа в количествах, недостаточных, чтобы считать их нефтематеринскими, за исключением отдельных прослоев.

- Степень катагенетической измененности триасовых пород в наиболее погруженных частях бассейна соответствует МК4-МК5 (ГЗГ) или выше. На поднятиях в пределах бассейна триасовые толщи находятся в ГЗН и генерируют УВ. В фазовом составе УВ, генерируемых триасовыми толщами, вероятно, преобладает газ.

- Верхнеюрские «черные глины» широко распространены на шельфе Баренцева моря (ТОС до 29%, кероген типа II, II-III, III). Породы находятся на градации катагенеза ПК1-3 - МК2. Наименее катагенетически преобразованы верхнеюрские отложения Штокмановско-Лунинской мегаседловины (м-ние Штокмановское) и арх. Земля Франца-Иосифа. ОВ верхнеюрских отложений арх. Шпицберген и прогиба Хаммерфест (м-ние Сновит) находится в ГЗН. Среди углеводородов, генерируемых этой толщей вероятно преобладают жидкие.

Литература:

  - Гудкова А.К., Еременко Е.Ю., Белоусова Л.В. и др. Анализ и обобщение материалов по изучению физико-химических свойств нефтей, газов, пластовых вод и рассеяноого органического вещества по акваториям. Арктикморнефтегазразведка за 1988-1990 г. Мурманск, 1990, 1 кн., 154 с.

  - Бро Е.Г., Устинов Ю.В., Устрицкий В. Геологическое строение и  нефтегазоносность Баренцевоморского шельфа./ВНИИОкеангеология, С.-Петербург, 1993, с.17-37

  - Данюшевская А.И. Нефтегазопроизводящие толщи фанерозойских отложений арктических островов // Геохимия, 1995, №10, с.1495-1505

  - Leith T.L., Weiss H.M., Mork A., Arhus N.,Elvebakk G., Embry A.F., Brooks P.W., Stewart K.R., Pchelina T.M., Bro E.G., Verba M.L., Danyushevskaya A, Borisov A.V. Mesozoic hydrocarbon source-rocks of the Arctic region / Arctic Geology and Petroleum Potential – Amsterdam, Elsevier, Norwegian Petroleum Society, 1992, p. 1-25

  - Nottvedt A., Livbjerg F., Midboe P.S., Rasmussen E. Hydrocarbon potential of the Central Spitsbergen Basin / Arctic Geology and Petroleum Potential – Amsterdam, Elsevier, Norwegian Petroleum Society, 1992. Р. 333-361

  - Безруков В.М. Природные битумы о-ва Греэм-Белл Земли Франца Иосифа и их значение для оценки перспектив нефтегазоносности арктической окраины Баренцево-Северо-Карского шельфа//Геология нефти и газа, 1997, №2, с. 20-25

  - Клубов Б.А., Винокуров И.Ю., Гарибьян Е.В. Битумопроявления на о-ве Хейса // Геология нефти и газа, 1997, №2, с. 10-13

  - Норвежский Нефтяной Директорат – официальный сайт: www.npd.no

  - Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефти. М., «Мир», 1981

  - Григорьева В.А., Еремин Н.А., Назарова Л.Н. Палеогеография и
нефтегазоносность триасовых отложений шельфа Печорского и Баренцева морей // Геология нефти и газа, 1998, №9. С.10-17

  - Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и газа: Учебник / Под ред. Б.А. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Московского университета; Издательский центр «Академия», 2004. – 415 с., илл. – (Классический университетский учебник)

  - Bjoroy M., Hall P.B., Ferriday I.L., Mork A. Triassic source rocks
of the Barents Sea and Svalbard. Search and Discovery article 10219, 2010

  - Грамберг И.С., Евдокимова Н.К., Супруненко О.И. Катагенетическая зональность осадочного чехла Баренцевоморского шельфа в связи с нефтегазоносностью // Геология и геофизика, 2001, т. 42, № 11-12, с. 1808-1820

  - Peters K.E., Clifford C.W., Moldowan J.M. The biomarker guide. Second edition. V. 2. Biomarkers and Isotopes in Petroleum Systems and Earth History: 2004, 1155 p.