Определение коэффициентов распределения Pa(V) на эктракционно-хроматографических сорбентах в растворах соляной и азотной кислот

Арефьева Е.С., Остапенко В.С.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, helenaref@gmail.com

230Pa – материнский радионуклид для 230U, который является перспективным для целей ядерной медицины. Он может быть использован самостоятельно или в качестве генератора 230U/226Th. 230Pa образуется при облучении тория протонами средней энергии. Помимо протактиния образуются продукты деления и скалывания. Ранее была разработана методика выделения актиния-225 и радия-225, образующихся при облучении тория протонами. Эта методика основана на использовании экстракционно-хроматографических смол. Экстакционно-хроматографическое поведение протактиния практически не изучено.

Целью настоящей работы являлось изучение экстракционно-хроматографического поведения 233Pa в минеральных растворах кислот: азотной и соляной в различных концентрациях.

Для изучения поведения протактиния использовали 233Pa, который выделяли из материнского 237Np. Диоксид нептуния 237NpO2 растворяли в концентрированной азотной кислоте, упаривали и переводили в раствор необходимой среды. Разделение радионуклидов проводили на хроматографических смолах, таких как TEVA, Octanol resin и силикагеле. Результаты контролировали методом гамма-спектроскопии с полупроводниковым гамма-детектором из сверхчистого германия 3818 Canberra Ind. Обработка спектров проводилась с помощью программного обеспечения Genie2000 (Canberra Ind.). На основании гамма-спектрометрии определялся радионуклидный состав образцов.

Поведение протактиния на TEVA, UTEVA и Octanol-Resin было исследовано в статитческих условиях в диапазоне концентраций от 0,01 М до 9 М кислот. Данные о поведении протактиния(V) на сорбенте Octanol-Resin были представлены впервые, для сорбентов TEVA, UTEVA были получены данные в более широком диапазоне [1].

Список литературы:

1. M. Mendes, J. Aupiais, C. Jutier, F., Pointurier Determination of weight distribution ratios of Pa(V) and Np(V) with some extraction chromatography resins and the AG1-X8 resin//Analytica Chimica Acta, V. 780, P. 110-116.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (грант № 16-33-00656)